液显式电子拉力试验机

◆ 用途：

该拉力试验机广泛应用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、.金属片的力学性能试验。增加附件还可做压缩、弯曲试验。

◆ 特点：

5.7寸大液晶显示，可拉断停机，并峰值保持；可测拉力、压力及输入参数测强度；可定伸长测力值，定力值测伸长；可显示曲线（力值、位移）；可单点调速也可无级调速（1—500mm/min），单点调速分（1，2，5，10，20，50，100，200，500），无级调速可在1—500范围内任意设定精度；可分四档每档测量精度±1%；本机采用闭环式控制方式，控制精度高

◆ 技术指标：

△量程范围：50N、100N、300N、500N可以任意选择

△结构形式：单臂式

△测量精度：1级精度

△测量速度： 1-500mm/min可以任意无级调速，速度精度±2%

△外型尺寸： 450×260×1350(长×宽×高  单位：mm)

△夹具配置： 标准夹具一套

△电源要求：单相交流220V

△重量：    100Kg

△拉伸长度：650mm

◆ 国家标准

GB 8808 、GB 13022、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130

◆ 标准配置

主机、标准夹具一套